# Информация, выводимая на жк-дисплей

Внимание! Следует иметь в виду, что набор экранов, выводимых на удаленный жк-дисплей, определяется типом и конфигурацией счетчика, то есть, не все представленные экраны будут выводиться на жк-дисплей.

При  первоначальном включении дисплея в сеть, запускается рабочая программа дисплея, о чем свидетельствует инициализация всех сегментов экрана. После этого на экране высвечивается номер текущей версии ПО вида APP ХХ.ХХ.

Далее жк-дисплей переходит в рабочий режим, и на экран выводятся данные, полученные от счетчика через маршрутизатор. Пока данные не получены, на экране будет отображаться номер версии ПО.

Информационное поле дисплея разделено на три строки:

- Верхняя строка – вычисляемые параметры: U, E, S, P, R, A. Строка содержит также дополнительные знаки - 1, 2, 3, 4, и указатели действующего тарифа - А1, А2, А3, А4 (виден лишь один из указателей).

- Средняя строка – данные (8 разрядов). Строка также содержит знаки единиц измерения – kvarh, kWh, Min, Un, h.

- Нижняя строка – сигнальные (флаговые) параметры: U, E, S, P, !, , , (, , , , , .

Расшифровка информационных знаков дисплея:

| верхняя строка знаков и сочетаний | Формат значения |
| --- | --- |
| U S | Номер счётчика | XXXXXXXX |
| - | Время последнего обновления экрана в формате час_день-месяц | XX_XX-XX h |
| U 1 | Длительность отсутствия напряжения в сети | XXXXXXXX Min |
| U 2 | Длительность некачественного напряжение |  |
| E | Длительность наличия дифференциального тока | XXXXXXXX Min |
| S 1 | Текущее сальдо | __XXXXXX Un |
| S 2 | Разница текущего сальдо и лимита отключения |  |
| S А Потребление акт. Энергии за период1 XXXXXX.XX kWh Именно этот параметр отображает потребленную энергию |
| S R 1 | Потребление реакт. Инд. Энергии за период1 | XXXXXX.XX kvarh |
| S R 2 | Потребление реакт. Ёмк энергии за указанный период1 |  |
| S P A | Макс. Активная мощность за период анализа2 | ___XX.XXX kW |
| S P R 1 | Макс. Реакт. Индуктивная мощность за период анализа2 | ___XX.XXX kvar |
| S P R 2 | Макс. Реакт. Ёмкостная мощность за период анализа2 | ___XX.XXX kvar |
| R 1 | Энергия реактивная индуктивная | XXXXXX.XX kvarh |
| R 2 | Энергия реактивная ёмкостная |  |
| A 1 | Энергия активная по тарифу 1 (L) | XXXXXX.XX kWh |
| A 2 | Энергия активная по тарифу 2 (M) |  |
| A 3 | Энергия активная по тарифу 3 (H) |  |
| A 4 | Энергия активная по тарифу 4 (P) |  |

1 – период: сутки, неделя, месяц;

2 – период анализа (представляет собой совокупность интервалов усреднения): сутки, неделя, месяц. Интервал усреднения, мин: 1-63

Флаговые параметры соответствуют качественным ситуациям, в которых некоторые явления либо наблюдаются, либо нет. Такие ситуации фиксируются счётчиком установкой флагов, а также выводом на жк-дисплей знаков (сочетаний знаков) представленных в таблице:

Флаговые параметры

| Нижняя строка знаков и сочетаний |
| --- |
| U | Некачественное напряжение |
| U | Отключение по некачественному напряжению |
| E | Дифференциальный ток |
| E | Отключение по дифференциальному току |
| S | Предупреждение по сальдо |
| S A4 | Включение тарифа А4 по сальдо |
| S | Отключение по сальдо |
| P | Предупреждение по мощности |
| P A4 | Включение тарифа А4 по мощности |
| P | Отключение по мощности |
| ! | Предупреждение из Центра |
| ! A4 | Включение тарифа А4 из Центра |
| ! | Отключение из Центра |
|  | Состояние реле (наличие знака означает отключение) |
|  | Предупреждение по току (перегрузка) |
|  | Отключение по току |
| ( | Предупреждение по cos( |
| ( А4 | Включение тарифа А4 по cos( |
| ( | Отключение по cos( |
|  | Нет синхронизации времени дисплея со временем маршрутизатора. Ошибка синхронизации времени |
|  | Неправильное подключение счетчика |
|  | Наличие фаз: 1,2,3 соответственно. Отсутствие знака означает отсутствие напряжения фазы |

Знаки верхней строки поясняют смысл показаний счётчика, выводимых в средней строке данных.

Нижняя строка – флаговые параметры – представляет собой набор знаков, показывающих потребителю:

- состояние счётчика;

- состояние питающей сети;

- состояние взаиморасчётов с энергокомпанией;

- характер потребления электроэнергии;

- причину отключения от сети;

Сочетания знаков нижней строки выводятся на жк-дисплей в соответствии с правилом: флаги более высокого приоритета отменяют флаги низкого приоритета.

Сочетания знаков по приоритетам

| Приоритет | Комментарий |
| --- | --- |
| Низкий предупреждение | Средний включение А4 | Высокий отключение |  |
| U | - | U | По некачественному напряжению |
| E | - | E | По дифф. току |
|  | - |  | По току потребления |
| ( | ( A4 | ( | По cos( |
| S | S A4 | S | По сальдо |
| P | P A4 | P | По мощности |
| ! | ! A4 | ! | Из Центра |